Российская Федерация

Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.12.2017 № 559

#### с.Поддорье

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Поддорского сельского поселения Поддорского муниципального района Новгородской области на 2017-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 07.12.2011 № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Поддорского муниципального района,  Генеральным планом Поддорского сельского поселения Поддорского муниципального района Новгородской области, утвержденным решением Совета депутатов Поддорского сельского поселения от 31.03.2014 г. № 367, Администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Поддорского сельского поселения Поддорского муниципального  района Новгородской области на 2017-2026 годы;

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Поддорский вестник» и на официальном сайте Администрации муниципального района  в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» (http://адмподдорье.рф).

Глава

муниципального района                                           Е.В. Панина

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

муниципального района

от 21.12.2017 № 559

СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПОДДОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Оглавление

Общие положения                                                                                                           9

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ                                                                                     11

1	. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения                                                                                                                       11

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные з                                                         11

1.2	Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабже                                                                                                 13

1.3	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабже                                                                              14

1.4	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения                                                                                                  14

1.4.1	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений                                                                                   14

1.4.2	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды          15

1.4.3	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций                                                                                  15

1.4.4	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям                                                                           15

1.4.5	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды                                                                                              16

1.4.6	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы                                            17

1.5	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов                                                                                                  17

1.6	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)                                                                                                               17

2	. Направления развития централизованных систем водоснабжения                      18

2.1	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения                                                                 18

2.2	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений        19

3. 	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды   20

3.1	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке                                                                                 20

3.2	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)                                                                                                          20

3.3	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)                                                                                      21

3.4	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг                                 22

3.5	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета                     22

3.6	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения                                                                                            23

3.7	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет                                                                                                      23

3.8	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы                                                    24

3.9	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)                 24

3.10	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды                                                                                                          25

3.11	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами                             25

3.12	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	25

3.13	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения                          26

3.14	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам                                                                                                                                    27

3.15	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации                                                                                                                   27

4. 	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения                                                                 28

4.1	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам                                                                                                       28

4.2	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения                                                                                                                30

4.3	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения                                    31

4.4	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение                                                                                31

4.5Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду         32

4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование                                                                    33

4.7	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен                                                                                                    33

4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения                                   33

4.9	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения                                              38

5	. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения                       39

5.1	Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод                           39

5.2	Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)                                                             40

6. 	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения                      40

6.1	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения                                                                                                               40

6.2	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения                     42

7. 	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения              45

7.1	Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды                  45

7.2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения                       47

7.3	Показатели качества обслуживания абонентов                                             48

7.4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке	                                                                                                            48

7.5	Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды                                                       49

7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства                                                                                                                        50

8	. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию                                                                        50

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ                                                                                      51

1	. Существующее положение в сфере водоотведения поселения                            51

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны                                                                                                                                 51

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений                                                                                                                    52

1.3	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения                                                                          52

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения  53

1.5	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них                                                                                          53

1.6	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости                                                                             54

1.7	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду                                                         54

1.8	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения                                                              54

1.9	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения                                                                              55

2	. Балансы сточных вод в системе водоотведения                                                     55

2.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения     55

2.2	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения                                                                                                                57

2.3	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов                                                                                                 57

2.4	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей                                              58

2.5	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения                                                                                                                       58

3. 	Прогноз объема сточных вод                                                                                   60

3.1	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения                                                               60

3.2	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)                                                            60

3.3	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам           61

3.4	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения                                             61

3.5	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия                 61

4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения                61

4.1	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения                                                                61

4.2	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий          64

4.3	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения                                                                                                                65

4.4	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения     66

4.5	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение                                                         66

4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование                                                           68

4.7	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения                                                                69

4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения                                                                                                70

4.9	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения                                                                  71

5	. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	                                               72

5.1	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади           72

5.2	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод                                                                                72

6. 	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения                                                                                                               73

7	. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения         77

7.1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения                        77

7.2	Показатели качества обслуживания абонентов                                             77

7.3	Показатели качества очистки сточных вод                                                    78

7.4	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод                                                                                                                    78

7.5	Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод                           79

7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства                                                                                                                        79

8. 	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию                                                                                                       79

Общие положения

Схемы водоснабжения и водоотведения Поддорского сельского поселения Поддорского муниципального района Новгородской области, разрабатываются в целях обеспечения доступности для абонентов холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения (далее - централизованные системы водоснабжения) и водоотведения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий, в том числе энергосберегающих технологий.

При разработке схем водоснабжения и водоотведения использованы:

а) документы территориального планирования, сведения о функциональных зонах планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд и зонах с особыми условиями использования территорий;

б) материалы инженерно-геологических изысканий и исследований, опорные и адресные планы, регистрационные планы подземных коммуникаций и атласы геологических выработок, материалы инженерно-геодезических изысканий и исследований, картографическая и геодезическая основы государственного кадастра недвижимости, публичные кадастровые карты, кадастровые карты территорий муниципальных образований, схемы, чертежи, топографо-геодезические подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы;

в) сведения о техническом состоянии объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе о результатах технических обследований централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

г) данные о соответствии качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека, о соответствии состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в области водоснабжения и водоотведения;

д) сведения об инвестиционных программах, реализуемых организациями, осуществляющими  холодное водоснабжение и (или) водоотведение, транспортировку воды и (или) сточных вод, о мероприятиях, содержащихся в планах по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, утвержденных в установленном порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, действующих на момент разработки схем водоснабжения и водоотведения);

е) сведения о режимах потребления и уровне потерь воды.

Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения установлены постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения").

В настоящем документе применяются следующие понятия:

"схемы водоснабжения и водоотведения" - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития;

"электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения" - информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем  холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов;

"технологическая зона водоснабжения" - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

"технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

"эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Схемы водоснабжения и водоотведения предусматривают мероприятия, необходимые для осуществления водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе учитывать утвержденные планы по приведению качества питьевой воды  в соответствие с установленными требованиями, планы по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

В схемах водоснабжения и водоотведения содержатся целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения и значения этих показателей с разбивкой по годам, определяемые в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере водоснабжения и водоотведения.

Схемы водоснабжения и водоотведения разработаны на срок 10 лет с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения.

Согласно пункту 11 постановления Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения"электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения разрабатывается для поселений, городских округов с населением 150 тыс. человек и более. По состоянию на дату разработки схем водоснабжения и водоотведения количество населения муниципального образования Поддорское сельское поселение менее значения установленного в п.11постановления Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", на основании этого для Поддорского сельского поселения не требуется разработка электронной модели систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения таких схем.

Схемы водоснабжения и водоотведения в течение 15 дней со дня их утверждения или актуализации (корректировки) подлежат официальному опубликованию в порядке, предусмотренном для опубликования актов органов местного самоуправления.

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

## Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Функциональная структура централизованного водоснабжения Поддорского сельского поселения представляет собой совмещение одним юридическим лицом МУП  «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» Поддорского муниципального района (ИНН / КПП: 5314002777 / 531401001)производство воды и ее транспортировку до абонентов (далее - потребитель).

Централизованное водоснабжение осуществляется в следующих населенных пунктах Поддорского сельского поселения: деревня Андроново, деревня Нивки, деревня Минцево, деревня Лисичкино, деревня Бураково, деревня Тугино, деревня Филистово ,село Масловское, село Поддорье.

Централизованное водоснабжение осуществляется главным образом из подземных источников (артезианские скважины).

Питьевым водоснабжением из системы водопровода обеспечиваются жителей, проживающих на территории Поддорского сельского поселения. Вода из источников водоснабжения забирается водозаборными сооружениями и по водоводам подается в магистральные и разводящие трубопроводы к потребителям.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения село Масловское является артезианская скважина и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважины вода насосами подается в водонапорные башни. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети село Масловское протяженностью 3,84 км. На сети установлено 6 водоразборных колонок. Пожарных гидрантов на сети нет. Основная часть населения имеет централизованное водоснабжение. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-бытовые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Водоснабжение с. Поддорье осуществляется от пяти артезианских скважин (ул. Юбилейная, ул. Дружбы, ул. Кооперативная, ул. Лесная, пер. Труда) и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважин вода насосами подается в водонапорные башни. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода подается в тупиковые сети с. Поддорье. Протяженность водопроводных сетей 19,6 км. На существующей водопроводной сети имеется 46 водоразборных колонок. Пожарных гидрантов на сети нет.  Часть населения отбирает воду на хозяйственно-питьевые нужды из шахтных колодцев частного пользования.

Водоснабжение д. Андроново, д.Нивки, д.Минцево, д.Лисичкино, д.Бураково, д.Тугино, д.Филистово осуществляется артезианскими скважинами, расположенные в каждой из деревень и шахтными колодцами общего и частного пользования. Из скважин вода насосами подается в водонапорные башни высотой по 25 м с объемом бака по 10,0 м3 каждая. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода подается в тупиковые сети.

Общие сведения:

д. Андроново: протяженность - 1,05км, водоразборных колонок – 2 шт.; д.Нивки: протяженность -  1,7км, водоразборных колонок – 3 шт.; д.Минцево: протяженность -  0,4км, водоразборных колонок – 1 шт.;д.Лисичкино: протяженность -  1,021км, водоразборных колонок – нет; д.Бураково: протяженность -  1,8км, водоразборных колонок – 3 шт.; д.Тугино: протяженность -  1,8 км, водоразборных колонок – 4 шт.; д.Филистово: протяженность -  1,09 км, водоразборных колонок – 3 шт.

Пожарных гидрантов на существующей водопроводной сети нет. Часть населения отбирает воду на хозяйственно-питьевые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев частного и общего пользования.

С учетом определения "эксплуатационная зона", под которой понимается зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоснабжение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения, территория Поддорского сельского поселения имеется одна эксплуатационная зона: эксплуатационная зона №1 (ЭЗ № 1).

## Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории Поддорского сельского поселения 41 населенный пункт не охвачен централизованными системами водоснабжения.

Основная застройка населенных пунктов – частные индивидуальные дома.

Снабжение населения питьевой водой осуществляется из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Пожаротушение населенных пунктов осуществляется из существующих пожарных водоемов и рек.

Ниже представлены сведения о населенных пунктах муниципального образования, в которых централизованные системы водоснабжения отсутствуют:

| № п/п | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
|  | деревня Борисоглеб |
|  | деревня Векшино |
|  | деревня Вещанка |
|  | деревня Вичевицы |
|  | деревня Власово |
|  | деревня Городок |
|  | деревня Горушка |
|  | деревня Гривы |
|  | деревня Гринево |
|  | деревня Гусево |
|  | деревня Добранцево |
|  | деревня Дубовая |
|  | деревня Ельно |
|  | деревня Еремкино |
|  | деревня Жемчугово |
|  | деревня Заполье |
|  | деревня Зеленково |
|  | деревня Кремно |
|  | деревня Кулаково |
|  | деревняЛопастино |
|  | деревняЛускарево |
|  | деревня Михайлово |
|  | деревня Мостище |
|  | деревня Нивки |
|  | деревня Одинцово |
|  | деревня Озерки |
|  | деревня Пески |
|  | деревня Петихино |
|  | деревня Полтораново |
|  | деревня Пустошка |
|  | деревня Ручьи |
|  | деревня Рябково |
|  | деревня Соколье |
|  | деревня Сосново |
|  | деревняТрофимово |
|  | деревня Трупехино |
|  | деревня Усадьба |
|  | деревня Устье |
|  | деревня Юрьево |
|  | деревня Яблоново |
|  | деревня Ямно |

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения

На территории Поддорского сельского поселения отсутствуют территории, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения.

На территории Поддорского сельского поселения выделена одна технологическая зона централизованного водоснабжения:

технологическая зона № 1 - ЭЗ № 1.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

### Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

По оценкам эксплуатирующей организации состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений оценивается как неудовлетворительное, износ составляет более 85 %, в связи с чем требуется проведение мероприятий по модернизации и замене оборудования систем водоснабжения.

### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

По оценкам эксплуатирующей организации состояние существующих сооружений очистки и подготовки воды оценивается как неудовлетворительное, износ составляет более 95 %, в связи с чем требуется проведение мероприятий по модернизации и замене оборудования. Очистка и водоподготовка ОТСУТСТВУЕТ.

Применяемая технология водоподготовки позволяет получать воду нормативного качества в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.2496-09 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (далее также - СанПиН2.1.4.2496-09).

### Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

В состав водопроводного хозяйства входят водозабор (артезианские скважины) и водонапорные башни и сети водопровода.

Оценка энергоэффективности подачи воды, который оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления), составляет:

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, составляли 2,9 кВт*ч/м3 в 2015 году и 2,8 кВт*ч/м3 в 2016 году, снижение показателя говорит об энергоэффективности системы водоснабжения.

### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

На территории Поддорского сельского поселения проложено 39,6 км водопровода. В настоящий период времени износ сетей, по оценкам эксплуатирующей организации, составляет 85 %, в замене нуждаются сети водоснабжения протяженностью 39,6 км.

Структура водопроводных сетей имеет локальный характер, так как большинство отдельных сетей хозяйственно-питьевого водопровода располагаются в черте одного населенного пункта. В связи с этим фактором, преобладают водопроводные сети относительно небольшого диаметра: 100-200 мм.

Годы прокладки трубопроводов колеблются от тридцатых годов прошлого века по настоящее время. В основном сети прокладывались в 1950-1980 годах (используемый материал труб - сталь и чугун), что свидетельствует об их значительном износе.

Вместе с тем система водоснабжения в основном позволяет обеспечить транспортировку воды надлежащего качества в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.2496-09.

### Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время отмечается высокое бактериальное загрязнение, обнаруживаются специфические органические вещества, включая нефтепродукты. Усиливается влияние антропогенной нагрузки на водосборную территорию и акваторию водоисточников. Особую озабоченность вызывает наличие в источниках водоснабжения новых стойких органических загрязнений, обладающих ярко выраженными токсическими свойствами. Значительная часть этих загрязнений не может быть удалена традиционными методами очистки воды.

На сегодняшний день основная часть сооружений станций водоподготовки имеет значительный моральный и физический износ. Реализованные на станциях водоподготовки технические решения не позволяют эффективно осуществлять технологические процессы в условиях снижения водопотребления. Наиболее проблемными показателями с точки зрения водоподготовки являются остаточный алюминий и перманганатная окисляемость. Качество питьевой воды по этим показателям в некоторых случаях приближается к величине норматива, а иногда и превышает его. Следствием является снижение ослабление санитарной надежности сооружений станций водоподготовки.

Значительное снижение объемов водопотребления также может оказывать влияние на режим работы системы подачи и распределения воды, создавая особые условия для сооружений, мощность которых становится значительно выше фактической потребности воды.

В сложившихся условиях следует принимать технические решения, направленные на оптимизацию режима подачи и распределения воды. Однако вопрос обеспечения оптимальных скоростей движения воды в распределительной сети не может быть решен быстро, так как связан с необходимостью уменьшения диаметров сети.

При транспортировке воды по трубопроводам прослеживается изменение величины мутности и содержания железа по сравнению с качеством воды на выходе со станций водоподготовки. Увеличение значения мутности и содержания железа в воде городской сети хотя и остаются в пределах нормативов, но в условиях продолжающейся тенденции снижения водопотребления свидетельствуют о необходимости профилактических мероприятий при эксплуатации системы подачи и распределения воды.

Основной проблемой Поддорского сельского поселения является неудовлетворительное состояние водозаборных узлов, во многих случаях система водоподготовки требует технологической замены, следствием чего является несоответствие качества воды нормативным требованиям.

Кроме того, существуют и другие проблемы:

- отсутствие резерва мощностей для снабжения водой планируемых к строительству объектов;

- отсутствие резерва забора воды из подземных источников;

- значительная неравномерность водопотребления;

- недостаточное количество и неисправность запорно-регулирующей арматуры;

-  недостаточный диаметр сетей и их ограниченная пропускная способность, а также отсутствие кольцевых схем подающих трубопроводов;

- недостаточная надежность и качество электроснабжения насосных станций.

Нарушения санитарного законодательства в области обеспечения качественного питьевого водоснабжения, следствием которых была бы выдача предписаний и уведомлений надзорных органов, отсутствуют.

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Поддорского сельского поселения отсутствуют централизованные системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, в связи с чем описание таких систем, отражающее технологические особенности указанной системы, выполнять не требуется.

## Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Поддорского сельского поселения не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов в связи с чем описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды, выполнять не требуется.

## Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

На территории Поддорского сельского поселения снабжение водой потребителей и эксплуатацию объектов систем водоснабжения и водоотведения осуществляется МУП  «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» Поддорского муниципального района (ИНН / КПП: 5314002777 / 531401001).Фактический адрес: с. Поддорье, ул. Горького, д. 3. Юридический адрес: с. Поддорье, ул. Полевая, д.10 (далее - эксплуатирующая организация).

Учредителями эксплуатирующей организации, является администрация Поддорского муниципального района.

Согласно Уставу, предприятие создано для осуществления деятельности по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения, направленной на удовлетворение потребителей населения, предприятий, организаций, учреждений района.

С потребителями заключаются договора.

Предприятие использует для осуществления основной деятельности имущество администрации Поддорского муниципального района, в частности артезианские скважины, водопроводные и канализационные сети.

# Направления развития централизованных систем водоснабжения

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными   принципами   развития   централизованной   системы водоснабжения Поддорского сельского поселения являются:

-постоянное улучшение качества предоставления услуг по водоснабжению потребителям;

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения для объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Комплексное решение вопроса, а именно проведение ряда экологических мероприятий и увеличение подачи питьевой воды из системы централизованного водопровода, является обоснованным, правильным и конструктивным направлением.

Намечаемая реконструкция и новое строительство водопроводных сооружений и сетей для создания системы водоснабжения Поддорского сельского поселения до 2027 года с выделением первоочередных мероприятий позволит решить задачи водного сектора по основным направлениям:

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из поверхностного источника водоснабжения в целях обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и строительство новых водозаборных узлов с использованием подземных источников водоснабжения на территории Поддорского сельского поселения в целях обеспечения гарантированной безопасности питьевой воды. В рамках подготовки проектов необходимо предусматривать гидрогеологические изыскания, в том числе и для определения возможности увеличения мощности водозаборных узлов;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена трубопроводов из серого чугуна, железобетонных водоводов в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети в целях обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- расширение сферы предоставления услуг по водоснабжению на вновь осваиваемых и преобразуемых территориях в целях обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей Поддорского сельского поселения;

- модернизация системы управления водоснабжением Поддорского сельского поселения с внедрением новых автоматизированных систем управления технологическими процессами, применением современной регулирующей арматуры, перевода отдельных сооружений на безлюдные технологии;

- повышение энергетической эффективности функционирования системы;

Целевые показатели централизованной системы водоснабжения Поддорского сельского поселения представлены в разделе 8 настоящей Схемы водоснабжения.

## Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений

При разработке Схемы водоснабжения рассматриваются два возможных сценария развития централизованной системы водоснабжения Поддорского сельского поселения на период до 2027 года.

Сценарий № 1.

Основной сценарий: развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения комфортной среды проживания населения, сложившихся на территории поселения центров тяготения. Вариант предполагает реконструкцию и строительство, капитальный ремонт отдельных объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры. Финансирование осуществляется в минимальном размере по основным направлениям развития. Наблюдается незначительный рост градостроительной активности (более 50 разрешений на строительство в год) с одновременным ежегодным приростом населения (более 10 % по отношению к 1.01.2016 г.), включая миграционный поток.

Сценарий № 2.

Основной сценарий: развитие территории муниципального образования практически не осуществляется, территория рассматривается как резервная зона развития с горизонтом прогнозирования в 10 лет. Финансирование мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры фактически не осуществляется. Градостроительная активность низкая (не более 10 разрешений на строительство в год) с одновременным незначительным ежегодным приростом населения (не более 1 % по отношению к 1.01.2016 г.).

Основные показатели развития системы водоснабжения к 2026 году в настоящих материалах рассчитаны по Сценарию № 2.

При расчете прогнозируемых объемов водопотребления учтена информация о фактическом удельном водопотреблении населения в жилье, данные об удельном водопотреблении в населенных пунктах на территории Новгородской области, информация о прогнозируемом увеличении численности населения.

# Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь  питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды, м3/сут

| Наименование показателя | Водопотребление |
| --- | --- |
| Выработка (подъем), всего | 150,3 |
| в том числе подземной | 150,3 |
| Реализация воды | 129,1 |
| производственные нужды | 6,6 |
| Объем отпуска в сеть | 150,3 |
| Объем потерь | 14,7 |

## Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в таблице, при этом носит ориентировочный характер в связи с отсутствием у ресурсоснабжающей организации (эксплуатирующей организации) учета водопотребления по технологическим зонам водоснабжения.

Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения

| Основные показатели | Потребления питьевой воды (сценарий № 2), (тыс. м3 /год) |
| --- | --- |
|  | Фактическое значение 2016 год | Ожидаемое значение 2021 год | Ожидаемое значение 2026год |
| технологическая зона № 1 | 54,87 | 65,0 | 72,0 |

Территориальный баланс подачи горячей и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) не рассчитывается в связи с отсутствием на территории Поддорского сельского поселения централизованных систем горячего водоснабжения и систем технического водоснабжения.

## Структурный баланс реализации  питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)

Основным потребителем услуг по водоснабжению на территории Поддорского сельского поселения является население в жилищном фонде. Следующее место по объему водопотребления занимают бюджетные учреждения и далее "прочие потребители", в состав которых входят промышленные предприятия и коммерческие организации.

Перечень основных потребителей услуг по водоснабжению по категориям потребителей

|  | Администрация Поддорского сельского поселения |
| --- | --- |
|  | Объекты социальной инфраструктуры |
|  | Население |

Объемы потребления питьевой воды по категориям потребителей характеризуется следующими данными:

- по населению – 90,5 %;

- по бюджетным учреждениям – 7,5 %;

- по прочим потребителям – 2,0 %.

## Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Система коммерческого учета горячей, технической воды отсутствует в связи с отсутствием на территории Поддорского сельского поселения централизованных систем горячего водоснабжения и систем технического водоснабжения.

На территории Поддорского сельского поселения ведутся работы по обеспечению приборами учета всех этапов забора, производства, подачи и реализации воды, начиная от насосных станций первого подъема и заканчивая потребителем. Учет воды на водомерных узлах водопроводной сети осуществляется с помощью крыльчатых, турбинных и комбинированных счетчиков воды.

Бюджетные организации Поддорского сельского поселения оснащены    приборами учета на 100 %, население на 57,8 %.

Оснащенность потребителей (население) Поддорского сельского поселения приборами учета воды за период 2016-2017 г.г., ед.

| Установлено приборов учета на 1.01.2016 | Установлено приборов учета за 2016 | Установлено приборов учета на 1.01.2017 | Количество лицевых счетов (без водоразборных колонок) | % установленных приборов учета от общего количества лицевых счетов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 456 | 29 | 485 | 838 | 57,8 |

Планы по установке приборов учета воды на территории Поддорского сельского поселения, %

| Наименование показателя | Плановые значения целевых показателей с разбивкой по годам |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| Показатели качества питьевой воды |
| Обеспеченность абонентов приборами учета воды | 57,8 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |

Метрологическое обеспечение приборного парка осуществляется на всех этапах жизненного цикла счетчиков холодной воды, а именно: плановая поверка, внеочередная поверка счетчиков воды, поверка счетчиков воды, находящихся на гарантии, входной выборочный контроль качества счетчиков воды(поверка вновь приобретенных приборов).

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Поддорского сельского поселения имеется в распоряжении эксплуатирующей организации.

## Прогнозные балансы потребления  питьевой воды на срок не менее 10 лет

Прогнозные балансы потребления питьевой воды выполнен на срок не менее 10 лет на основе выбранного сценария изменения общего и удельного водопотребления (Сценарий № 2), рассчитанные на основании расхода питьевой воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 31.13330.2010), а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития, изменения состава и структуры застройки и представлен в таблице.

| Основные показатели | Прогнозные балансы потребления питьевой воды (сценарий № 2), м3 /сут |
| --- | --- |
|  | 2017 год | 2021 год | 2026 год |
| Подача воды всего (м3 /сутки) | 150,3 | 178,1 | 197,3 |
| Втом числе: |  |  |  |
| Артезианская вода | 150,3 | 178,1 | 197,3 |
| Население,тыс.человек | 2687 | 2702 | 2750 |

На территории Поддорского сельского поселения отсутствует централизованные системы горячего и технологического водоснабжения в связи с чем прогнозные балансы потребления горячей, технической воды не указываются.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Поддорского сельского поселения отсутствует централизованные системы горячего водоснабжения, в связи с чем описание и технологические особенности не указываются.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении  питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) приведено в таблице.

| Основные показатели | Потребления питьевой воды (сценарий № 2) |
| --- | --- |
|  | Фактическое значение 2016 год | Ожидаемое значение 2021 год | Ожидаемое значение 2026 год |
| Потребление (реализация воды) (м3 /сутки) | 150,3 | 178,1 | 197,3 |
| Среднесуточное потребление (реализация воды) (м3 /сутки) | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| Максимальное суточное потребление (реализация воды) (м3 /сутки) | 0,06 | 0,07 | 0,08 |

На территории Поддорского сельского поселения отсутствует централизованные системы горячего и технологического водоснабжения в связи с чем сведения о фактическом и ожидаемом потребления горячей, технической воды не указываются.

## Описание территориальной структуры потребления  питьевой воды

Описание территориальной структуры потребления питьевой воды приведено в разделе 3.2 Схемы водоснабжения.

На территории Поддорского сельского поселения отсутствует централизованные системы горячего и технологического водоснабжения в связи с чем описание территориальной структуры потребления горячей, технической воды не приводится.

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов  питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении  питьевой воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой абонентами представлен в таблице.

| Основные показатели | Потребления питьевой воды (сценарий № 2), (м3 /сутки) |
| --- | --- |
|  | Фактическое значение 2016 год | Ожидаемое значение 2021 год | Ожидаемое значение 2026год |
| Потребление (реализация воды), в том числе | 150,3 | 178,1 | 197,3 |
| Жилая застройка | 135,8 | 161,2 | 179,3 |
| бюджетные учреждения | 11,3 | 13,2 | 13,5 |
| прочие потребители | 3,2 | 3,7 | 4,5 |
| население | 2687 | 2702 | 2750 |

## Сведения о фактических и планируемых потерях  питьевой  воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Основными причинами потерь питьевой воды при ее транспортировке являются:

- нарушения строительно-монтажных работ;

- повышение напора в сети и их резкое колебание;

- старение материала труб;

- разрушение труб под воздействием коррозии;

- грунтовые условия;

- движение грунтов и их осадки вследствие температурных изменений.

Сведения о планируемых потерях

питьевой воды

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | 10 | 10 | 9 | 8,5 | 8,00 | 7,0 |

На территории Поддорского сельского поселения отсутствует централизованные системы горячего и технологического водоснабжения в связи с чем сведения о фактических и планируемых потерях в отношении горячей и технической воды при ее транспортировке не указываются.

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Перспективные балансы водоснабжения общий, территориальный, структурный (по группам абонентов) представлен в таблице.

| Основные показатели | Потребления питьевой воды (сценарий № 2), (м3 /сутки) |
| --- | --- |
|  | Фактическое значение 2016 год | Ожидаемое значение 2021 год | Ожидаемое значение 2026год |
| Общий баланс подачи и реализации питьевой воды: |  |  |  |
| потребление (реализация воды) | 150,3 | 178,1 | 197,3 |
| Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения: |  |  |  |
| технологическая зона № 1 | 150,3 | 178,1 | 197,3 |
| Структурный реализации питьевой воды по группам абонентов: |  |  |  |
| жилая застройка | 135,8 | 161,2 | 179,3 |
| бюджетные учреждения | 11,3 | 13,2 | 13,5 |
| прочие потребители | 3,2 | 3,7 | 4,5 |
| население | 2687 | 2702 | 2750 |

Перспективный баланс подачи горячей и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) не рассчитывается в связи с отсутствием на территории Поддорского сельского поселения централизованных систем горячего водоснабжения и систем технического водоснабжения.

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь  питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления  питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Определение требуемой мощности водопроводных станций выполняется проектными организациями в ходе выполнения мероприятий Схемы водоснабжения исходя из данных о перспективном потреблении воды, подаче воды по зонам действия станций водоподготовки (среднесуточных и максимальных), с указанием резерва мощностей, и территориального баланса годовой подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений.

## Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Организацией, которая наделена статусом гарантирующей организации является эксплуатирующей организации.

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения представлен в таблице.

| Наименование мероприятия | Ориентировочные сроки выполнения мероприятий |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| мероприятия, направленные на обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества |
| реконструкция сетей водоснабжения (водопровода) с заменой материала водопровода и изменением диаметра труб (27,7 км) |  |  | + |  |  |  |
| реконструкция водонапорных башен (13 ед.) |  |  | + | + |  | + |
| модернизация оборудования артезианских скважин (фильтров, насосного оборудования) (13 ед.) |  |  | + | + |  | + |
| мероприятия, направленные на организацию и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |
| проектирование и строительство централизованной системы водоснабжения по технологическим зонам: |  |  |  |  |  |  |
| технологическая зона № 1 |  |  |  |  |  |  |
| в составе: артезианская скважина, станция водоочистки, водонапорная башня, сети водоснабжения, ориентировочно 30км) |  |  | + | + |  |  |
| мероприятия, направленные на обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенных пунктов |
| разработка документации по планировке территории (для линейного объекта), заключение договора о комплексном развитии территории по инициативе заинтересованных лиц (по мере поступления заявок) | + | + | + | + | + | + |
| мероприятия, направленные на сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| организация обеспечения приборами учета водопотребления абонентов (700 ед.) | + | + | + |  |  |  |
| создание и внедрение автоматизированных систем сбора анализа, контроля и оперативного управления режимами водоснабжения системы подачи и распределения воды, водоотведения, телеуправления удаленными объектами, обеспечения диспетчерской связи |  | + | + | + | + | + |
| мероприятия, направленные на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| модернизация систем водоочистки, в том числе оборудование скважин оборудованием для водоподготовки с технологической схемой, позволяющей соблюдать требования по обеспечению нормативов качества воды (13 ед.) | + | + | + | + | + | + |
| разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения первого, второго и третьего пояса (30 ед.) | + | + | + | + | + | + |
| мероприятия, направленные на обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов |
| - | - | - | - | - | - | - |

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения уточняются при разработке инвестиционных программ.

Гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения определяются в результате проведения инженерно-геодезических и геологических изысканий.

Санитарные характеристики источников водоснабжения следует уточнять после проведения контрольных замеров и взятия проб.

По результатам инженерно-геодезических и геологических изысканий, должны быть подготовлены проекты по модернизации всех водозаборных узлов. Комплекс работ должен предусматривать:

-установку модульного оборудования с использованием современных технологий очистки воды до соответствия нормативным требованиям;

-замену изношенного оборудования (насосов, запорно-регулирующей арматуры и т.п.);

-автоматизацию всех процессов с полной диспетчеризацией;

-восстановление или устройство новых резервуаров питьевой воды.

Виды работ по модернизации и реконструкции с технико-экономическим обоснованием, обоснованием мощностей и нагрузок сооружений, мероприятия по размещению реагентов, используемых при водоподготовке, а также современные технологии очистки воды до соответствия нормативным требованиям определяются проектной организацией при разработке рабочей документации с учетом качества воды водоносных горизонтов, результатами технических обследований, перспектив развития территорий.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В период разработки Схемы водоснабжения отсутствует информация об объектах находящихся в стадии строительства (реконструкции).

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Основными особенностями развития систем диспетчерского управления на современном этапе является создания автоматизированных систем сбора анализа, контроля и оперативного управления режимами водоснабжения системы подачи и распределения воды, водоотведения, телеуправления удаленными объектами, обеспечения диспетчерской связи.

Базовой основой систем диспетчерского управления является автоматизированная система диспетчерского контроля и управления (АСДКУ), позволяющая оперативно управлять сетями и сооружениями и решать режимно-технологические задачи.

В основу технических решений по созданию АСДКУ положен современный подход к автоматизации сложных технологических объектов - создание многоуровневых диспетчерских систем с распределением функций управления между центральным диспетчерским управлением и диспетчерскими пунктами подразделений на основе SCADA-систем (SupervisoryControlAndDataAcquisition - диспетчерское управление и сбор данных), а также АРМ (автоматизированное рабочее место) сменного инженера управления насосными станциями и вспомогательным оборудованием.

К тенденциям, определяющим стратегию развития АСДКУ, следует отнести:

- контроль технологических параметров, а также анализ заданных режимов;

-переход к автоматическому режиму в управлении локальными объектами в режиме реального времени;

-интеграцию системы управления, как по вертикали, так и по горизонтали;

-прогнозирование нештатных и аварийных ситуаций;

- минимизация участия работников в управлении технологическими процессами (переход на "малолюдную" технологию).

Управление заявлениями жителей, аварийными заявками и производством работ в производственных подразделениях решается с помощью дежурной диспетчерское смены, которая учитывает всю информацию о поступающих от жителей сообщениях, а также плановых и аварийных работах на сети.

Для повышения оперативности принятия решений необходимо внедрение специализированной единой геоинформационной системы (ЕГИС) на основе WEB-технологий.

Мероприятия по развитию систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения учтены в составе основных мероприятий по строительству и реконструкции водопроводных сооружений.

Решение производственных задач для сложной системы водоснабжения невозможно без использования современных методов анализа работы системы подачи и распределения воды, одним из которых является гидравлическое моделирование водопроводных сетей. Модель также позволяет принимать обоснованные решения по изменению диаметров для реконструируемых трубопроводов, определению диаметров для вновь прокладываемых трубопроводов. Программный продукт (программный комплекс MIKE URBAN WaterDistribution (MU WD) в полной мере удовлетворяет всем требованиям и учитывает особенности системы подачи и распределения воды, наличие одновременно нескольких сооружений, работающих на единый контур, а также значительную протяженность транспортной и распределительной сети.

Электронная модель может регулярно калиброваться с учетом изменений режимов СПРВ (системы подачи и распределения воды) и данных по водопотреблению. На этапе калибровки результаты гидравлического моделирования сравниваются и сопоставляются с реальными режимами подачи и распределения воды.

Согласно пункту 11 постановления Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения разрабатывается для поселений, городских округов с населением 150 тыс. человек и более. По состоянию на дату разработки схем водоснабжения и водоотведения количество населения  Поддорского сельского поселения менее значения установленного в п.11постановления Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", на основании этого для  Поддорского сельского поселения не требуется разработка электронной модели систем водоснабжения и (или) водоотведения.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Согласно статье 13 часть 1 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Жилой фонд населенных пунктов Поддорского сельского поселения состоит из –многоквартирных жилых домов и частных жилых домов.

Бюджетные организации Поддорского сельского поселения оснащены    приборами учета на 100 %, население на 57,8 %, остальным потребителям начисление за потребление воды производится по нормативам утвержденные постановлением Правительством Новгородской области от 23.04.2015 № 172.

По этой причине достоверный приборный мониторинг фактического водопотребления населения Поддорского сельского поселения произвести затруднительно.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (территория общего пользования). Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

Ориентировочные варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) приведены в картах Схемы водоснабжения.

## Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен приведены в обосновывающих материалах к Схеме водоснабжения.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения приведены в обосновывающих материалах к Схеме водоснабжения.

Установленные границы учитывают следующие ограничения:

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах санитарной охраны водопроводных сооружений

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Зона санитарной охраны водопроводных сооружений |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | Зона санитарной охраны (ЗСО) водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима) Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии: от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м; от водонапорных башен - не менее 10 м; от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м. По согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м. |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. |
| Основание установления ограничений | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах санитарной охраны источников водоснабжения первого пояса

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения первого пояса |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. |
| Основание установления ограничений | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах санитарной охраны водопроводных сооружений второго пояса

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения второго пояса |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | 3.2.3.1. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. 3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шлакохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. |
| Основание установления ограничений | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах санитарной охраны водопроводных сооружений третьего пояса

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения третьего пояса |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | Граница третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | 3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шлакохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. |
| Основание установления ограничений | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных полосах водоводов

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Санитарно-защитные полосы водоводов |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | 2.4.3. Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | 3.4.1. В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 3.4.2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |
| Основание установления ограничений | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в отдельном приложении.

# Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с требованиями законодательства к разработке проектной документации на проведение строительных работ проектной документацией по строительству и реконструкции сетей и сооружений централизованной системы водоснабжения предусматривается раздел "Охрана окружающей среды", содержащий перечень природоохранных мероприятий, предусматривающих в том числе:

- размещение планируемых объектов на участках свободных от зеленых насаждений (в случае невозможности размещения объектов на указанных территориях учитывается максимально возможное сохранение древесно- кустарниковой растительности и травяного покрова/газона или дается обоснование о невозможности сохранения зеленых насаждений и без альтернативности размещения объектов);

- размещение объектов нового строительства вне границ особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, природных и озелененных территорий (максимально исключается размещение объектов в границах особо охраняемых зеленых территорий);

- оценку воздействия на компоненты окружающей среды, включая воздействие на водные объекты, на атмосферный воздух, шумовое воздействие, контроль за образованием отходов и порядок обращения с отходами производства и потребления.

## Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

С целью поэтапного достижения нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты рыбохозяйственного использования на территории Поддорского сельского поселения предусматривается полное исключение сбросов от объектов централизованной системы водоснабжения в поверхностные водные объекты путем их передачи в централизованную сеть канализации в 2022-2026 годах.

Процесс забора и транспортирования воды в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривает каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность и промывке используется питьевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки планируется производить в системы водостока и канализации, таким образом, избегая негативного воздействия использованная вода на состояние почвы.

## Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Во исполнение Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об     охране окружающей среды", на объектах водоподготовки эксплуатирующей организации должна быть разработана инструкция по обращению с гипохлоритом натрия.

Инструкция, утверждаемая внутренними документами организаций, осуществляющих водоподготовку, определяет порядок поставки, хранения, учета и транспортировки гипохлорита натрия с целью предотвращения вредного воздействия на окружающую природную среду.

# Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

## Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Объем инвестиций и сроки реализации мероприятий Схемы водоснабжения Поддорского сельского поселения определены исходя из принципов доступности услуг по водоснабжению и обеспечения надежности и бесперебойности водоснабжения без учета работ по ремонту основных фондов.

Общий объем затрат, необходимых для реализации основных мероприятий Схемы водоснабжения составляет 155512,09 тыс. рублей, в том числе на период 2017-2021 годов - 140062,09 тыс. рублей и на период 2022-2026 годов - 15450,00 тыс. рублей.

Объемы капитальных вложений финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения определены с учетом сборника НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации».

Укрупненная оценка объемов финансирования мероприятий выполнена с учетом приказа Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 506/пр"О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры" (НЦС 81-02-2014).

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в сборниках предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов инженерной инфраструктуры которых финансируется в том числе с привлечением средств федерального бюджета.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства, рассчитанный на установленную единицу измерения (1 км, 100 м2, 1 место).

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная документация объектов- представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных  данных,  технических  условий  на  проектирование  и  проведение  необходимых  согласований  по

проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские

работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих - строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства.

## Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

В таблице настоящего раздела, с разбивкой по годам, представлена укрупненная оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения(инвестиционных проектов) с учетом сборника НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации».

Для сетей водопровода применена расценка 14-13-003-07 (150 мм и глубиной 2 м) из таблицы 14-13-003 «Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал» сборника НЦС 81-02-14-2014 (измеритель 1 км).

| Наименование мероприятия | Величина капитальных вложений, тыс. руб |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| мероприятия, направленные на обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества |
| реконструкция сетей водоснабжения (водопровода) с заменой материала водопровода и изменением диаметра труб (ориентировочно 27700 м) | 0,00 | 15128,08 | 15128,08 | 15128,08 | 0,00 | 0,00 |
| реконструкция водонапорных башен (13 шт.) | 0,00 | 0,00 | 3250,00 | 3250,00 | 0,00 | 0,00 |
| модернизация оборудования артезианских скважин (фильтров, насосного оборудования) (13 шт.) | 0,00 | 0,00 | 9750,00 | 9750,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 15128,08 | 28128,08 | 28128,08 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятия, направленные на организацию и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |
| проектирование и строительство централизованной системы водоснабжения по технологическим зонам: |  |  |  |  |  |  |
| технологическая зона № 1 |  |  |  |  |  |  |
| в составе: артезианская скважина, станция водоочистки, водонапорная башня, сети водоснабжения, ориентировочно 30000 м |  |  | 5175,26 | 51752,60 |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 5175,26 | 51752,60 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятия, направленные на обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенных пунктов |
| разработка документации по планировке территории (для линейного объекта), заключение договора о комплексном развитии территории по инициативе заинтересованных лиц (по мере поступления заявок) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятия, направленные на сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| организация обеспечения абонентов приборами учета водопотребления (700ед.) | 1166,67 | 1166,67 | 1166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| создание и внедрение автоматизированных систем сбора анализа, контроля и оперативного управления режимами водоснабжения системы подачи и распределения воды, водоотведения, телеуправления удаленными объектами, обеспечения диспетчерской связи | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 4500,00 |
| ИТОГО | 1166,67 | 1166,67 | 2666,67 | 1500,00 | 1500,00 | 4500,00 |
| мероприятия, направленные на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| модернизация систем водоочистки, в том числе оборудование скважин оборудованием для водоподготовки с технологической схемой, позволяющей соблюдать требования по обеспечению нормативов качества воды (13 ед.) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 7800,00 |
| разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения первого, второго и третьего пояса (30ед.) | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 3150,00 |
| ИТОГО | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 10950,00 |
| мероприятия, направленные на обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов |
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятиям | 1916,67 | 17044,74 | 36720,00 | 82130,68 | 2250,00 | 15450,00 |
| ВСЕГО по Схеме водоснабжения | 155512,09 |

# Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

## Показатели качества питьевой воды

К основному показателю качества питьевой воды относится соответствие пробы питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сетьсанитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01".

Значения целевых показателей качества горячей воды не устанавливаются в связи с отсутствием соответствующих систем горячего водоснабжения.

Значения целевых показателей качества питьевой воды устанавливаются на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| Показатели качества питьевой воды |
| доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 78,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 68,0 | 60,0 |
| удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%) | 55,2 | 55,1 | 55,1 | 55,0 | 52,5 | 50,0 |
| удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | 2,0 |
| удельный вес проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) | 29,9 | 29,9 | 27,9 | 25,9 | 22,0 | 20,0 |

Достижение целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения обеспечивается при условии выполнения в полном объеме и в соответствующие сроки мероприятий схемы водоснабжения.

## Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Значения целевых показателей надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 2,3 | 1,9 | 1,50 | 1,46 | 1,42 | 1,3 |
| доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (%) | 95,0 | 90,0 | 85,0 | 80,0 | 75,0 | 50,0 |

Достижение целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения обеспечивается при условии выполнения в полном объеме и в соответствующие сроки мероприятий схемы водоснабжения.

## Показатели качества обслуживания абонентов

Значения целевых показателей надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации водоснабжения (водоотведения) (% от числа опрошенных) | 33,3 | 50 | 70 | 80 | 85 | 90 |
| степень охвата потребителей приборами учета (%) | 58 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| доступность для населения коммунальных услуг (% от общего числа населения) | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |

Достижение целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения обеспечивается при условии выполнения в полном объеме и в соответствующие сроки мероприятий схемы водоснабжения.

## Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

Значения целевых показателей неэффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке устанавливаются на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам. Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения определяют эффективность использования ресурсов.

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| Показатели энергетической эффективности |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | 10 | 10 | 9 | 8,5 | 8,0 | 7,0 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды (кВт/ч/куб. м) | 2,80 | 2,43 | 2,0 | 1,442 | 1,442 | 1,3 |

Достижение целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения обеспечивается при условии выполнения в полном объеме и в соответствующие сроки мероприятий схемы водоснабжения.

## Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды, как целевой показатель определяется после утверждения инвестиционной программы и на данной стадии разработки схемы водоснабжения не определяется.

## Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, не предусмотрены.

# Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Поддорского сельского поселения отсутствуют не выявленные бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения.

# СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

# Существующее положение в сфере водоотведения поселения

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

На территории муниципального образования Поддорское сельское поселение услуги по водоотведению оказывает МУП  «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» Поддорского муниципального района (ИНН / КПП: 5314002777 / 531401001).Фактический адрес: с. Поддорье, ул. Горького, д. 3. Юридический адрес: с. Поддорье, ул. Полевая, д.10.

Централизованная система сбора, очистки и отведения сточных вод имеется в одном населенном пункте: село Поддорье.

В остальных 48 населенных пунктах Поддорского сельского поселения централизованная система сбора, очистки и отведения сточных вод отсутствует.

С учетом определения "эксплуатационная зона", под которой понимается зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения, территория муниципального образования имеет одну эксплуатационную зону:

эксплуатационная зона №1 – зона эксплуатационной ответственности МУП  «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» Поддорского муниципального района.

Комитетом по ценовой и тарифной политике Новгородской области, постановлением от 14 декабря 2015 года N 52/4 «О производственной программе, долгосрочных параметрах регулирования и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия Поддорского сельского поселения "ВОДОКАНАЛСЕРВИС" на 2016 - 2018 годы» (в редакции постановлений комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 07.11.2016 N 41/2, от 13.12.2016 N 56/2), утверждена производственная программа МУП  «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» Поддорского муниципального района на 2016 - 2018 годы. Производственной программой не предусмотрена реализация плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений

Сведения о дате выполнения последнего технического обследования централизованной системы водоотведения отсутствуют.

В состав очистных сооружений входит: аэротенки с механической аэрацией, вторичный отстойник, контактный резервуар, циркуляционная насосная станция, хлораторная, иловые площадки.

Очистные сооружения имеют производительность 100 м3/сут.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в реку Редья на 109 км от устья реки.

Применяемая технологическая схема очистки сточных вод не в полной мере удовлетворяет требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод и требует полной реконструкции.

Существующие очистные сооружения не имеют резервамощностей.

На территориях, которых отсутствует централизованная система водоотведения, абонентами самостоятельно создаются локальные очистные сооружения. Тип локальных очистных сооружений (биологические, септик и пр.) их мощность и производительность определяется по месту установки.

## Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения

Технологическая зона водоотведения — это часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

На территории муниципального образования Поддорское сельское поселение выделяются три технологические зоны водоотведения:

технологическая зона водоотведения № 1 - к ней относятся:

территории с. Поддорье, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных систем водоотведения, с выпуском сточных вод на очистные сооружения;

территории с. Поддорье, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных систем водоотведения, с выпуском сточных вод в водный объект;

территории населенных пунктов, на которых водоотведение осуществляется с использованием нецентрализованных систем водоотведения.

В состав технологической зоны водоотведения № 1 включаются:

село Поддорье: сточные воды от здания школы, комитета образования, здания филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора, здания профтехучилища по сети канализации, протяженностью 1,6 км, сбрасываются на очистные сооружения. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в реку Редья на 109 км от устья реки;

село Поддорье: сточные воды от одно-двухквартирных жилых домов микрорайона «Дружба» (ул. Ташкентская, ул. Пушкина, ул. Мелиоративная) по сети канализации протяженностью 2,0 км сбрасываются в отстойник на ул. Ташкентской. Из отстойника сточные воды направляются в мелиоративный канал где проходит частичную очистку в естественных условиях. Сброс сточных вод осуществляется в реку Редья на 109 км от устья реки;

село Поддорье: сточные воды многоквартирных домов (25 домов) и организаций (центральная районная больница, поликлиника, здание детского сада «Колобок», здание администрации муниципального района, здание полиции, здание отделения казначейства) сбрасываются в септики с вывозом стоков на поля под запашку с выдержкой не менее 3-х лет;

остальные населенные пункты: дома оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы.

## Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Основная специфика осадков сточных вод — их двухкомпонентность: отходы состоят из органической и минеральной составляющей (80 и 20 % соответственно в свежих отходах и до 20 и 80 % в отходах после длительного хранения). Наличие в составе отходов тяжелых металлов обусловливает их IV класс опасности. Чаще всего такие виды отходов складируются под открытым небом и не подлежат дальнейшей переработке.

Осадки сточных вод обезвоживаются естественным путем на иловых площадках.

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод (сжигание, пиролиз, механическое обезвоживание, анаэробное сбраживание и пр.) на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения не предусмотрена.

## Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них

Состояние канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них оценивается как не удовлетворительное.

Оценка процента их износа составляет 95 %.

Возможность обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения оценивается как низкая.

## Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения обеспечивается:

строгим соблюдением технологических регламентов;

регулярным обучением и повышением квалификации работников;

контролем за ходом технологического процесса;

регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоем, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО 14000;

регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

В связи с высоким физическим и моральным износом централизованной системы водоотведения безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения и их управляемость оценивается как низкая.

## Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду для объектов абонентов, категории которых определены Правительством Российской Федерации, устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее - нормативы допустимых сбросов абонентов), а также лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В связи с высоким физическим и моральным износом централизованной системы водоотведения воздействие сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду оценивается как неудовлетворительное.

## Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На дату разработки Схемы водоотведения во всех населенных пунктах Поддорского сельского поселения, за исключением села Поддорье, отсутствует централизованная система сбора, очистки и отведения сточных вод.

## Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

На территории Поддорского сельского поселения основной существующей технической проблемой эксплуатации системы водоотведения поселения является:

значительный износ сетей канализации и оборудования очистных сооружений;

низкий уровень обеспеченности жителей населенных пунктов поселения централизованными системами водоотведения.

К существующим технологическим проблемам системы водоотведения поселения следует отнести:

моральный износ оборудования очистных сооружений;

применение устаревших материалов, используемых в сетях канализации (чугун, асбестоцемент и пр.);

отсутствие технической возможности утилизации осадков сточных вод (сжигание, пиролиз, механическое обезвоживание, анаэробное сбраживание и пр.).

Поверхностный сток–один из интенсивных источников загрязнения окружающей среды природного и техногенного происхождения.

Основными загрязняющими компонентами поверхностного стока, формирующегося на населенных территориях, являются продукты эрозии почвы, пыль, бытовой мусор, вымываемые компоненты дорожных покрытий, а также нефтепродукты от транспорта.

В настоящее время талые, дождевые и дренажные воды, собираемые с территории населенных пунктов, сбрасываются в водоемы (мелиоративные канавы) без очистки, т.к. отсутствуют площадки очистных сооружений ливневой канализации.

К отведению поверхностного стока с промышленных и жилых территорий в водные объекты предъявляются такие же требования, как и к сточным водам (СанПиН 2.1.5.980).

Качество очистки поверхностных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.5.980, Водного кодекса РФ и категории водопользования водоема.

# Балансы сточных вод в системе водоотведения

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения представлен в таблице.

| Наименование показателя | технологическая зона № 1 | технологическая зона № 2 | технологическая зона № 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем отведенных стоков, тыс. м3/сут | 0,01 | 0,01 | - |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения, тыс. м3/сут | - | - | - |
| Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | 0,01 | - | - |
| населению, тыс. м3/сут | 0,007 | 0,013 | - |
| бюджетным потребителям, тыс. м3/сут | 0,003 | - | - |
| прочим потребителям, тыс. м3/сут | - | - | - |
| Объем образования отходов для территорий на которых отсутствует централизованная система сбора, очистки и отведения сточных вод, тыс. м3/сут | - | - | 0,07 |
| численность населения, чел. (исходя из общей численности населения 2790 чел. по состоянию на 1.01.2017) | 55 | 105 | 2630 |
| удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения на одного жителя, л/сут (п.5.1 таблица 1 СП 31.13330.2012) | 125 | 125 | - |
| удельное среднесуточное (за год) водопотребление для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок на одного жителя, л/сут (примечание 1 п.5.1 таблица 1 СП 31.13330.2012) | - | - | 30 |
| удельное водоотведение в неканализованных районах (п. 5.1.4 СП 32.13330.2012) л/сут | - | - | 25 |

## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованный дополнительный приток - поступление в канализацию неорганизованным образом дождевых, талых и грунтовых вод. Канализационная система изначально обладает рядом свойств, которые предопределяют существование неорганизованного поступления в нее природных вод (дождевых, талых и грунтовых). К этим свойствам относятся:

- наличие не плотностей в конструктивных элементах канализационной сети;

- зачастую большая протяженность и разветвленность канализационной сети;

- значительная площадь бассейна питания реки Ловать, включающая бассейны впадающих в нее рек и ручьев, в том числе заключенных в водостоки, которая диктует достаточно высокое стояние грунтовых вод;

-	отсутствие системы водостока в большинстве населенных пунктов поселения.

В связи с отсутствием централизованных систем водоотведения оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения не выполняется.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На территории  Поддорского сельского поселения здания, строения, сооружения не оснащены приборами учета принимаемых сточных вод. Коммерческие расчеты по приборам учета не осуществляются.

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей представлены в таблице.

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Наименование показателя | Водоотведение |
| --- | --- |
|  | 2006 год | 2009 год | 2012 год | 2016 год |
| Объем отведенных стоков, тыс. м3/сут | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения, тыс. м3/сут | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |  |  |  | 0 |
| населению, тыс. м3/сут | 0,07 | 0,007 | 0,07 | 0 |
| бюджетным потребителям, тыс. м3/сут | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0 |
| прочим потребителям, тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

В целях формирования прогнозных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения, оценки вариантов изменения спроса и установления целевых показателей (индикаторов) были выделены два принципиальных сценария развития поселения на ближайшие 10 лет:

Сценарий № 1.

Основной сценарий: развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения комфортной среды проживания населения, сложившихся на территории поселения центров тяготения. Вариант предполагает реконструкцию и строительство, капитальный ремонт отдельных объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры. Финансирование осуществляется в минимальном размере по основным направлениям развития. Наблюдается незначительный рост градостроительной активности (более 50 разрешений на строительство в год) с одновременным ежегодным приростом населения (более 3 % по отношению к 1.01.2016 г.), включая миграционный поток.

Сценарий № 2.

Основной сценарий: развитие территории муниципального образования практически не осуществляется, территория рассматривается как резервная зона развития с горизонтом прогнозирования в 10 лет. Финансирование мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры фактически не осуществляется. Градостроительная активность низкая (не более 10 разрешений на строительство в год) с одновременным незначительным ежегодным приростом населения (не более 1 %по отношению к 1.01.2016 г.).

Прогноз численности населения с учетом различных сценариев развития поселения

| Наименование показателя | Значения показателей с разбивкой по годам |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| Оценка численности населения на 1 января текущего года (сельское население) |  |  |  |  |  |  |
| Сценарий № 1 | 2687 | 2690 | 2695 | 2700 | 2702 | 2750 |
| Сценарий № 2 | 2687 | 2690 | 2695 | 2700 | 2702 | 2750 |

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

| Основные показатели | Водоотведение (сценарий № 2) в год, (м3 /сутки) |
| --- | --- |
|  | Фактическое значение 2016 год | Ожидаемое значение 2021 год | Ожидаемое значение 2026 год |
| технологическая зона № 1 | 2,32 | 2,56 | 2,81 |

Согласно пункту 5.1 таблицы 1 СП 31.13330.2012удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения на 1 жителя принято 125-160 литров или 0,12-0,16 м3/сутки. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя принято 30-50 л/сут.

Согласно пункту 5.1.4 СП 32.13330.2012 удельное водоотведение в не канализованных районах принято 25 л/сут на одного жителя.

# Прогноз объема сточных вод

## Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице.

| Основные показатели | Поступление сточных вод (сценарий № 2) |
| --- | --- |
|  | Фактическое значение 2016 год | Ожидаемое значение 2021 год | Ожидаемое значение 2026год |
| Прогнозный баланс поступления сточных вод | 2,32 | 2,56 | 2,81 |
| Объем отведенных стоков, м3/сут. | 2,32 | 2,56 | 2,81 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения, м3/сут. | 1,16 | 1,92 | 2,67 |
| Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | 1,16 | 1,92 | 2,67 |
| населению, м3/сут. | 1,10 | 1,82 | 2,67 |
| бюджетным потребителям, м3/сут. | 0,03 | 0,05 | 0,07 |
| прочим потребителям, тыс. м3/сут. | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| Объем образования отходов для территорий на которых отсутствует централизованная система сбора, очистки и отведения сточных вод, м3/сут. | 1,16 | 0,64 | 0,00 |

## Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Структура централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) Поддорского сельского поселения состоит из одной эксплуатационной зоны № 1 (зона эксплуатационной ответственности эксплуатирующей организации).

## Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам выполнен в зависимости от прогнозной численности населения по сценарию № 2.

Требуемая мощность очистных сооружений, тыс. м3/сутки в год

| Основные показатели | Требуемая мощность очистных сооружений |
| --- | --- |
|  | Фактическое значение 2016 год | Ожидаемое значение 2021 год | Ожидаемое значение 2026 год |
| технологическая зона № 1 | 309,88 | 340,86 | 374,95 |

## Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Проводить анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения не требуется

## Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Проводить анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия не требуется.

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Согласно планам социально-экономического развития территории Поддорского сельского поселения повышение эффективности использования накопленного потенциала и ресурсов в области водного хозяйства в части водоотведения должно быть направлено на выполнение следующих задач:

- сокращение объемов водоотведения, соответствующее сокращению потребления питьевой воды за счет снижения удельного водопотребления до 160 л/сутки на одного жителя;

- обеспечение стабильной и безаварийной работы системы транспортировки стоков к местам очистки с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и сооружений;

- достижение нормативного уровня очистки хозяйственно-бытовых и поверхностных стоков.

Для выполнения задач в области повышения эффективности деятельности водохозяйственного комплекса в части хозяйственно-бытового водоотведения, должны быть выполнены следующие мероприятия:

- ужесточение контроля за соблюдением природоохранных нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты;

- сокращение бактериального загрязнения водных объектов;

- обеспечение максимального охвата застроенной части территории населенных пунктов Поддорского сельского поселения с населением более 50 человек системами сбора, отвода и очистки стока и дождевой канализации;

- перекрытие с помощью современных легких конструкций открытых емкостей сооружений, содержащих необработанную сточную воду и осадки сточных вод (каналы, песколовки, первичные отстойники, уплотнители осадка) с организацией принудительной вытяжной вентиляции и последующей очисткой воздуха;

- совершенствование и развитие сооружений обработки и утилизации осадков сточных вод;

- увеличение объемов теледиагностики канализационных коммуникаций для своевременного выявления дефектных участков и предотвращения аварийных ситуаций, а также для составления оптимальных графиков реконструкции сетей;

- реконструкция узловых насосных станций с увеличением производительности для создания резерва пропускной способности;

- дальнейшее зарегулирование канализационного стока за счет строительства регулирующих резервуаров на отводящих напорных трубопроводах от КНС для стабилизации работы сети без "пиковых" нагрузок;

- увеличение объемов строительства, ремонта и восстановления ветхих сетей водопровода и канализации с применением бестраншейных строительных технологий, и современных материалов для повышения надежности их работы;

Одной из основных групп мероприятий территориального планирования Поддорского сельского поселения являются мероприятия по развитию, размещению и строительству, реконструкции систем и объектов инженерной инфраструктуры и совершенствованию их функционирования, в том числе в области развития инфраструктуры водохозяйственного комплекса в части водоотведения:

- проектирование и строительство очистных сооружений расчетной мощности, сетей канализационных коммуникаций;

- предотвращения аварийных ситуаций, а также для составления оптимальных графиков реконструкции сетей.

В настоящее время уделяется большое внимание надежности и эффективности централизованной системы водоотведения, что позволяет повысить уровень комфортности для населения, оздоровить экологическую обстановку, улучшить качество воды в поверхностных источниках, которые являются водоприемниками очищенных сточных вод.

Основными задачами в области централизованного водоотведения являются усиление магистральных коммуникаций и головных сооружений, ускорение темпов реконструкции для повышения надежности и стабильности работы системы, внедрение принципов децентрализации путем строительства локальных очистных сооружений в технологических зонах.

Таким образом, перед канализационным хозяйством стоят следующие задачи:

- повышение качества очистки сточных вод за счет внедрения наилучших доступных технологий по удалению биогенных элементов и ультрафиолетовому обеззараживанию;

- обеспечение экологически безопасной утилизации осадка сточных вод;

-внедрение энергоэффективного оборудования в системе канализации;

-создание системы управления канализацией в целях повышения качества предоставления услуги водоотведения, устранения технологических нарушений в работе системы, а также обеспечения энергетической эффективности ее функционирования;

-обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, обеспечение приема бытовых сточных вод от объектов капитального строительства в целях исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды;

- подключение новых абонентов за счет платы за технологическое присоединение;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения;

- предотвращение распространения специфических запахов от канализационных сооружений, насосных станций и снегосплавных пунктов;

-полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду и улучшения экологической обстановки;

-снижение сбросов загрязняющих веществ за счет выполнения абонентами требований федеральных законов.

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Для дальнейшего развития системы водоотведения, включая расширение рынка сбыта, требуется реализация мероприятий, связанных с модернизацией и реконструкцией канализационных очистных сооружений и насосных станций, выполнения работ на трубопроводах канализационной сети.

Потребность в реализации мероприятий по строительству, обновлению и модернизации канализационной сети условно можно разделить на два направления:

- строительство сетей водоотведения и насосных станций для подключения новых потребителей, в том числе на преобразуемых территориях;

- реконструкция канализационных сетей и насосных станций для обеспечения бесперебойности оказания услуг потребителям.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения представлен в таблице.

| Наименование мероприятия | Ориентировочные сроки выполнения мероприятий |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| мероприятия, направленные на обеспечение надежности водоотведения |
| закупка оборудования, обеспечивающая бесперебойность предоставления услуг водоотведения | + | + | + | + | + | + |
| организация возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения | + | + | + | + | + | + |
| мероприятия, направленные на организацию и обеспечение централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует |
| проектирование и строительство централизованной системы водоотведения по технологическим зонам: |  |  |  |  |  |  |
| технологическая зона № 1 |  |  |  |  |  |  |
| в составе: БОС (10 объектов) и сети канализации 30000 м |  |  |  |  |  | + |
| мероприятия, направленные на обеспечение водоотведения объектов перспективной застройки населенных пунктов |
| разработка документации по планировке территории (для линейного объекта), заключение договора о комплексном развитии территории по инициативе заинтересованных лиц (по мере поступления заявок) | + | + | + | + | + | + |
| мероприятия, направленные на сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды |
| организация обеспечения приборами учета водоотведения абонентов | + | + | + |  |  |  |
| создание и внедрение автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления канализацией (АСДКУК) |  | + | + | + | + | + |

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения проводятся на основе анализа существующих технических и технологических проблем, анализа состояния объектов системы водоотведения и результатов обследований, и включают себя, в зависимости от типа объекта, оценку по критериям:

- обеспечение бесперебойности предоставления услуг водоотведения;

- повышения качества очистки сточных вод с удалением биогенных элементов (азота и фосфора);

- снижение эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу;

- уменьшение количества осадков сточных вод, вовлечение их в хозяйственный оборот;

- повышение энергетической эффективности сооружений и оборудования системы водоотведения;

- обеспечение надежности водоотведения, повышение надежности, продление срока службы сооружений и оборудования;

- обновление канализационной сети в целях повышения надежности и снижения количества повреждений и засоров;

- уменьшение сбросов загрязняющих веществ за счет выполнения абонентами требований Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- автоматизированное управление системой канализации (в целях повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы);

- развитие системы диспетчеризации, информатизации, телемеханизации, автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод;

- снижение риска негативного воздействия на окружающую среду;

-	обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей и обеспечение приема хозяйственно-бытовых сточных вод частного сектора в целях исключения сброса неочищенных сточных вод.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

На территории Поддорского сельского поселения отсутствуют строящиеся, реконструируемые объекты централизованной системы водоотведения.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Важнейшей задачей управления канализационной системой является непрерывный учёт и измерение параметров работы инженерных сооружений системы.

Для непрерывного измерения, оперативного сбора, передачи и приёма по радиоканалам и волоконно-оптическим линиям связи; обработки, первичного анализа, накопления и отображения в диспетчерских пунктах информации о значимых технологических параметрах со всех контролируемых пунктов и объектов системы водоотведения поселения  целесообразно в основной организации, осуществляющей водоотведение, создать и ввести в эксплуатацию автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления канализацией (АСДКУК).

Создание    комплекса    управления    водоотведением    требует систематического решения задач по направлению автоматизации:

- комплексная автоматизация вводимых в эксплуатацию новых (реконструированных, отремонтированных) объектов системы водоотведения;

- циклическая модернизация и актуализация существующих систем автоматизации в связи с физическим износом, моральным устареванием, возникновением дополнительных функциональных требований и появлением новых эффективных технологий автоматизации.

Создаваемые и модернизируемые системы автоматизации должны быть рассчитаны не только на обеспечение качественного и управляемого технологического процесса на отдельном локальном участке (сооружении), но и быть интегрированными с вышестоящими и смежными информационными системами, должны становиться частью единого комплекса диспетчерского управления блоками очистных сооружений и канализационной сетью города.

Учитывая, что в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения    и    водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", для поселений, электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения разрабатывается для населенных пунктов с населением 150 тыс. человек и более, целесообразно учесть в качестве мероприятий разработку такой модели для Поддорского сельского  поселения.

Электронная модель системы может состоять из нескольких программных комплексов - программного комплекса паспортизации канализационных сетей с применением геоинформационной системы на базе МапИнфо и модернизированной ЕГИС, комплекса АСДКУК на базе информационных SCADA-систем; и программного комплекса MIKE URBAN CS для математического моделирования систем водоотведения и гидравлического расчета канализационной сети, разработанного международной компанией "DHI".

Водоотводящая система в MIKE URBAN CS является географически и топографически определенной только в том случае, если заданы все необходимые координаты ее элементов, поэтому необходимым условием создания гидравлической математической модели является наличие электронной карты (модели) канализационной системы. Информация о пространственном положении элементов модели должна быть извлечена из существующей геоинформационной системы, характеристики труб (связей) и колодцев (узлов) - из программного комплекса паспортизации канализационных сетей.

Программный комплекс MIKE URBAN CS позволяет создать математическую модель участка канализационной системы с использованием имеющихся в системе диспетчеризации паспортных, статистических и геоданных по сооружениям; произвести гидравлический расчет состояния системы (определить: наполнение, расход и скорость течения жидкости), а также спрогнозировать состояние системы после изменения загрузки или перераспределения потоков.

Для проведения расчетов в модели должны быть заданы исходные данные

-временные ряды приточности в начальные точки модели, для чего используются статистические данные по режимам работы каналов и КНС, получаемые из архивов системы АСДКУК, а также результаты замеров на сети.

Надежное и эффективное функционирование комплекса управления водоотведением требует глубокой реновации и дальнейшей плановой модернизации систем и средств автоматизации, внедрения безлюдных технологий на всех этапах технологических процессов водоотведения.

Основными стратегическими задачами по комплексной автоматизации и диспетчеризации технологических процессов на канализационной сети являются:

- внедрение телеуправления запорно-регулирующей арматурой на канализационных трубопроводах;

- расширение математической гидравлической модели канализационной сети;

- развитие автоматизированных систем диспетчерского контроля и управления системой водоотведения в соответствии с заданными режимами, с учётом экономичности, надёжности и качества предоставляемых услуг;

- реконструкция КНС с высоковольтным оборудованием, перевод их в автоматический режим работы (безлюдные технологии) с телеуправлением технологическими процессами насосной станции;

-поэтапное внедрение системы телеуправления запорно-регулирующей арматурой на напорной и самотечной канализационной сети из центрального диспетчерского управления;

- расширение системы контроля уровней наполнения на самотечной сети в АСДКУК;

- развитие автоматизированной системы обнаружения разрывов напорных трубопроводов.

Внедрение указанных мероприятий позволит повысить надежность системы водоотведения, обновить существующие средства автоматизации, расширить состав технологического оборудования входящего в систему, а так же снизить долю ручного труда обслуживающего персонала.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (территория общего пользования). Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

Ориентировочные варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) приведены в картах Схемы водоотведения.

## Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Для канализационных сетей, проходящих по уличным проездам, другим открытым территориям, в том числе и по территориям абонентов, устанавливаются следующие охранные зоны:

- для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов до выступающих частей зданий и других инженерных сооружений;

- для магистралей диаметром свыше 600 мм - 20-50-метровая зона, в обе стороны от стенок трубопроводов до выступающих частей зданий и других инженерных сооружений, в зависимости от грунтов, глубины заложения, конструкции и назначения трубопровода.

Для установления расстояний от подземных сетей до зданий и сооружений следует руководствоваться таблицей 16 СП 42.13330.2011.

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять по таблице 7.1.2.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов":

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м.

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м.

Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.

Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размеры СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в табл. 7.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать 100 м.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения на территории Поддорского сельского поселения устанавливаются при разработке документации по планировки территории и уточняются в проектной документации.

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения

Карты (схемы)существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения представлены в отдельном приложении.

# Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

В соответствии с требованиями законодательства к разработке проектной документации на проведение строительных работ проектной документацией по строительству и реконструкции сетей и сооружений централизованной системы водоотведения предусматривается раздел "Охрана окружающей среды", содержащий перечень природоохранных мероприятий, предусматривающих в том числе:

- размещение планируемых объектов на участках свободных от зеленых насаждений (в случае невозможности размещения объектов на указанных территориях учитывается максимально возможное сохранение древесно- кустарниковой растительности и травяного покрова/газона или дается обоснование о невозможности сохранения зеленых насаждений и безальтернативности размещения объектов);

- размещение объектов нового строительства вне границ особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, природных и озелененных территорий (максимально исключается размещение объектов в границах особо охраняемых зеленых территорий);

- оценку воздействия на компоненты окружающей среды, включая воздействие на водные объекты, на атмосферный воздух, шумовое воздействие, контроль за образованием отходов и порядок обращения с отходами производства и потребления.

## Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

С целью поэтапного достижения нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты рыбохозяйственного использования путем снижения массы загрязняющих веществ необходима реализация мероприятий:

проектирование и строительство блочно-модульной системы очистки сточных вод;

проектирование и строительство сетей ливневой канализации.

В результате выполнения предусмотренных мероприятий обеспечивается поэтапное достижение нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты рыбохозяйственного использования.

## Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Согласно Экологической доктрине Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 года № 1225, одним из основных направлений государственной политики в области экологии является снижение загрязнения окружающей среды выбросами, сбросами и отходами путем развития (в числе прочих) систем использования вторичных ресурсов, в том числе переработки отходов.

В соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации одним из основных принципов государственной политики в области обращения с отходами является использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот.

С учетом изложенного, наиболее целесообразным методом утилизации осадков сточных вод для организаций жилищно-коммунального хозяйства является передача их на использование как для рекультивации нарушенных земель, так и для приготовления почвогрунтов и удобрений.

# Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Объем инвестиций и сроки реализации мероприятий Схемы водоотведения Поддорского сельского поселения определены исходя из принципов доступности услуг по водоотведению и обеспечения надежности и бесперебойности водоотведения без учета работ по ремонту основных фондов.

Общий объем затрат, необходимых для реализации основных мероприятий Схемы водоотведения составляет 148936,65 тыс. рублей, в том числе на период 2017-2021 годов - 13500,00 тыс. рублей и на период 2022-2026 годов - 135436,65 тыс. рублей.

Объемы капитальных вложений финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения определены с учетом сборника НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации».

Укрупненная оценка объемов финансирования мероприятий выполнена с учетом приказа Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 506/пр"О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры" (НЦС 81-02-2014).

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в сборниках предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов инженерной инфраструктуры которых финансируется в том числе с привлечением средств федерального бюджета.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства, рассчитанный на установленную единицу измерения (1 км, 100 м2, 1 место).

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная документация объектов- представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных  данных,  технических  условий  на  проектирование  и  проведение  необходимых  согласований  по

проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские

работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

В таблице настоящего раздела, с разбивкой по годам, представлена укрупненная оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения (инвестиционных проектов) с учетом сборника НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации».

Для сетей канализации применена расценка 14-153-003-06 (200 мм и глубиной 3 м) из таблицы 14-15-003 «Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал» сборника НЦС 81-02-14-2014 (измеритель 1 км, нормативное значение 2 295,05 тыс. руб.).

| Наименование мероприятия | Ориентировочные сроки выполнения мероприятий |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| мероприятия, направленные на обеспечение надежности водоотведения |
| подбор оборудования, обеспечивающего бесперебойность предоставления услуг водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| организация возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятия, направленные на организацию и обеспечение централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует |
| проектирование и строительство централизованной системы водоотведения по технологическим зонам: |  |  |  |  |  |  |
| технологическая зона № 1 |  |  |  |  |  |  |
| в составе: БОС (10 объектов и сети канализации 30000 м |  |  |  |  |  | 132936,65 |
| ИТОГО | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132936,65 |
| мероприятия, направленные на обеспечение водоотведения объектов перспективной застройки населенных пунктов |
| разработка документации по планировке территории (для линейного объекта), заключение договора о комплексном развитии территории по инициативе заинтересованных лиц (по мере поступления заявок) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятия, направленные на сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды |
| организация обеспечения приборами учета водоотведения абонентов | 500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| создание и внедрение автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления канализацией (АСДКУК) | 0,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| ИТОГО | 500,0 | 4000,0 | 4000,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| ВСЕГО по мероприятиям | 500,00 | 4000,00 | 4000,00 | 2500,00 | 2500,00 | 135436,65 |
| ВСЕГО схеме | 148936,65 |

# Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

## Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения представлены в таблице.

| Наименование показателя | значения целевых показателей с разбивкой по годам |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| Показатели надежности систем водоотведения |
| доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%) | 95,0 | 90,0 | 85,0 | 80,0 | 75,0 | 50,0 |
| удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,63 | 0,63 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,50 |

## Показатели качества обслуживания абонентов

Показатели качества обслуживания абонентов представлены в таблице.

| Наименование показателя | значения целевых показателей с разбивкой по годам |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения) (% от числа опрошенных) | 22,5 | 30 | 50 | 70 | 80 | 90 |
| степень охвата потребителей приборами учета (%) | 50 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| доступность для населения коммунальных услуг (% от общего числа населения) | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |

## Показатели качества очистки сточных вод

Показатели качества очистки сточных вод представлены в таблице.

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| Показатели качества поставляемых услуг водоотведения |
| объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (%) | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 75 |
| доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%) | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 50,0 |
| доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 |
| доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%) | 95,0 | 95,0 | 90,0 | 80,0 | 80,0 | 50,0 |

## Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод представлены в таблице.

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| Показатели энергетической эффективности |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт/ч/м3) | 1,107 | 1,107 | 1,105 | 1,102 | 1,090 | 1,090 |

## Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод

Расчет соотношения цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод выполнять не требуется.

## Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, не предусмотрены.

# Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Поддорского сельского поселения отсутствуют не выявленные бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения.